5 августа 2022 12:47:00 | санитарный надзор

Управлением продолжается мониторинг за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки мкр. Озерки города Кирова; организовано проведение социально-гигиенического мониторинга (СГМ) за качеством атмосферного воздуха в г. Кирове, который осуществляется и проводится аккредитованным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области».

Дополнительно 03.08.2022 в связи с поступившими обращениями жителей микрорайона на задымленность был проведен отбор проб атмосферного воздуха по адресу: ул. Павла Корчагина, у дома №232. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Результаты исследований проб атмосферного воздуха:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,09 | Не более 0,5 |
| Сера диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | 0,020±0,004 | Не более 0,5 |
| Азота диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | 0,020±0,004 | Не более 0,2 |
| Формальдегид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Аммиак | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Фенол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0018 | Не более 0,01 |
| Сероводород | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Углерода оксид | мг/м³ | Максимально-разовая | 0,50±0,12 | Не более 5,0 |
| Взвешенные частицы РМ 2.5 | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,16 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,3 |

Возврат к списку новостей