11 августа 2022 12:04:00 | санитарный надзор

Управление информирует о результатах мониторинга качества атмосферного воздуха жилой застройки в юго-западном районе г. Кирова в зоне влияния предприятий, расположенных на промышленной площадке по адресу: г. Киров, ул. Луганская, д. 53а.

01.08.2022 и 02.08.2022 был проведен отбор проб атмосферного воздуха на качественный и количественный анализ по адресам: г. Киров, ул. Садаковская, 2; сл. Лянгасы, 7. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу ул. Садаковская, д. 2 (Подветренная сторона) время отбора с 20:55 до 21:40.

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота (II) оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0030 | Не более 0,006 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу сл. Лянгасы, д. 7 (Наветренная сторона) время отбора с 22:10 до 22:55.

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота (II) оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0030 | Не более 0,006 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу ул. Садаковская, д. 2 (Подветренная сторона) время отбора с 00:40 до 01:25.

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота (II) оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0030 | Не более 0,006 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу сл. Лянгасы, д. 7 (Наветренная сторона) время отбора с 01:50 до 02:35.

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота (II) оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0030 | Не более 0,006 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |

При проведении качественного анализа атмосферного воздуха по вышеуказанным адресам установлено, что загрязняющие вещества: 2-хлоро-3-метилбутан, Пентадиен-1,3, Ацетон, 2-метилпропеналь-2, Бензол, Толуон, Гексаналь, Этилбензол, Ксилолы, Гептаналь, 1,2,3-триметилбензол, Гексанон-2, 3-метилгексанол-1, Изопентан, 3-метилгексан, 3-метилгептан, Этилацетат, 1-этил-3-метилбензол Гептен-, Альфа-пинен, 3-карен, Нонаналь в атмосферном воздухе не обнаружены.

Возврат к списку новостей