2 сентября 2022 11:51:00 | санитарный надзор

Управление информирует о результатах мониторинга качества атмосферного воздуха жилой застройки в юго-западном районе г. Кирова в зоне влияния предприятий, расположенных на промышленной площадке по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 53а.

29.08.2022 был проведен отбор проб атмосферного воздуха на количественный анализ по адресам: г. Киров, ул. Луганская, 4; д. Пушкари, д. 3. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу г. Киров, ул. Луганская, д. 4 (Подветренная сторона) время отбора с 20:40 до 21:22ч:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ±D (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан (метантиол) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,003 | Не более 0,006 |
| Этилмеркаптан (этантиол) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,000025 | Не более 0,00005 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу г. Киров, д. Пушкари, д. 3 (Наветренная сторона) время отбора с 21:45 до 22:27ч:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ±D (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан (метантиол) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,003 | Не более 0,006 |
| Этилмеркаптан (этантиол) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,000025 | Не более 0,00005 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |

Возврат к списку новостей