4 мая 2018 09:10:00 | защита прав потребителей

Согласно п. 22.9 Правил дорожного движения, утв. постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Учитывая изложенное, напоминаем, что требования к детским удерживающим устройствам установлены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», в т.ч. и Правилами ЕЭК ООН № 44-04.

В связи с этим, Управление Роспотребнадзора по Кировской области считает необходимым довести до сведения потребителей-родителей информацию, позволяющую сделать правильный выбор при покупке детского удерживающего устройства.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на наличие следующей информации на «автокресле», которая должна содержать:

– четкие и нестираемые надписи: полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо фабричная марка, а также год производства.

– чертеж, стационарно прикрепленный к удерживающему устройству (если детское удерживающее устройство предназначено для использования в комбинации с ремнем безопасности для взрослых);

– несъемную табличку, отчетливо видимую на устройстве в установленном положении, с нанесенной на нее предупреждающей надписью: "ОЧЕНЬ ОПАСНО - Не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками" (для удерживающих устройств для детей, обращенных назад). При этом, надпись на табличке должна быть на русском языке;

– слова "универсальное", "ограниченное", "полууниверсальное" или "особое" в зависимости от категории удерживающего устройства;

– группу по массе, для которой предназначено устройство, а именно: 0 - 10 кг; 0 - 13 кг; 9 - 18 кг; 15 - 25 кг; 22 - 36 кг; 0 - 18 кг; 9 - 25 кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 кг; 0 - 36 кг;

– букву Y для устройства с проходящей между ног лямкой;

– букву S для специального удерживающего устройства.

Обозначения должны быть четкими и нестираемыми. При этом, они наносятся на соответствующую табличку или проставляются непосредственно на лямке. Табличка и маркировка должны быть износостойкими.

Также, обращаем внимание, что использование детских удерживающих устройств, относящихся к "универсальной", "полууниверсальной" и "ограниченной" категориям, допускается на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

Использование детских удерживающих устройств, относящихся к категории "особых", допускается на всех местах для сидения, если устройства установлены в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя. Для устройства, обращенного назад, конструкцией должно быть предусмотрено использование его только с подголовником.

На упаковочной коробке детского удерживающего устройства изготовитель должен указывать адрес, по которому покупатель может обратиться за получением дополнительной информации об установке детского удерживающего устройства в конкретных автомобилях.

При этом к каждому детскому удерживающему устройству должна быть приложена Инструкция на русском языке, которая в том числе должна содержать следующие сведения:

- весовые группы, для которых предназначено устройство;

- метод установки, показанный с помощью фотографий и/или очень четких рисунков;

- понятное объяснение способа функционирования пряжки и устройства регулирования;

- рекомендацию о том, чтобы держать в натянутом состоянии все лямки, служащие для крепления удерживающего устройства к транспортному средству, и не допускать слабины в лямках, служащих для удержания ребенка; лямки не должны скручиваться;

- рекомендацию о замене устройства после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия;

- инструкцию по очистке;

- предупреждение об опасности какого-либо изменения или дополнения устройства без согласия предприятия-изготовителя, а также об опасности нечеткого соблюдения инструкции по установке, прилагаемой предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства;

- рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве и т.д.

Учитывая изложенное, и в целях правильного выбора желательно детское удерживающее устройство выбирать в присутствии ребенка, чтобы была возможность оценить комфорт и качество «автокресла».

В связи с вышеизложенным, следует помнить, что, соблюдая правила покупки и обязательные требования Правил дорожного движения, обеспечивается безопасность наших детей и комфортность их нахождения в автотранспортном средстве, в том числе и при длительных поездках.

Возврат к списку новостей